## Slide 1: インダストリー4.0モデルに対応する 情報連携プラットフォームの提案
2015年11月
非営利活動法人
ITコーディネータ協会
業界横断2015-4-05

## Slide 4: ISA-95の機能階層モデル

## Slide 5
IECのマッピングが空白のゾーン
=>このゾーンはUN/CEFACTが対応している

## Slide 6: サプライチェーン相互運用性のための業界横断ＥＤＩ
複数の業界と取引する企業は「業界横断ＥＤＩ仕様」で行う。各業界標準ＥＤＩは「業界横断ＥＤＩ仕様」に対応することが望ましい。
共通辞書
国際標準
国連CEFACT
製品メーカー
部品メーカー
共通部品
メーカー
Ａ業界ＥＤＩ
製品メーカー
部品メーカー
Ｂ業界ＥＤＩ
Ａ業界
Ｂ業界
業界横断ＥＤＩ
対応
対応
Ｃ業界
地方自治体消耗品購買
航空機業界
自動車部品業界
電材卸業界
・・・・・・
国内での普及
2009年ー2011年：ビジネスインフラ事業を継承
（JEDIC  SIPS）

## Slide 7: 中小企業インダストリー4.0ドメイン層別化
ドメイン３
企業間商取引
「中小企業共通EDI」
ドメイン２
連携企業間
つなぐIT
「つながる中小企業」
ドメイン１
企業内
つなぐIT
ドメイン１
企業内
つなぐIT
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
取引
企業
企業間・企業内「つなぐIT」の対象範囲
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者
一般
消費者

## Slide 8: 中小企業「インダストリー4.0」で連携する業務
自社
連携先
ドメイン２
＜つながる中小企業＞
連携企業間つなぐIT
ドメイン３
＜企業間商取引＞
中小企業共通EDI
ドメイン１
＜IT活用業務カイゼン＞
企業内つなぐIT
原価管理
予算管理
会計管理
原価管理
予算管理
会計管理
販売管理
購買管理
請求管理
支払管理
販売管理
購買管理
請求管理
支払管理
引合管理
設計管理
工程管理
品質管理
引合管理
設計管理
工程管理
品質管理
つながる
＜中小企業インダストリー4.0＞
企業内・企業間つなぐIT
商流以外の業務へ拡大
社内アプリと簡易接続

## Slide 9: Compare with RAMI/PSLX/UN-CEFACT
UN/CEFACT
PSLX3
PSLX4.0?
PSLX4.0?
PSLX3
UN/CEFACT
UN/CEFACTを拡張

## Slide 10: データ連携標準の適用範囲
企業内
ＰＳＬＸ３
企業間
企業間商取引
拡張ＵＮ／ＣＥＦＡＣＴ
ビジネス連携プラットフォーム
大企業：ＥＲＰ
ＩｏＴプラットフォーム
対象業務
現状アプリ／サービス
連携標準
プラットフォーム
中小企業：FAX
→共通EDIへ
中小企業：バラバラ
大企業：固有EDI
電子メール
ＦＡＸ
大手・中小共にバラバラ
？？？

## Slide 11: データ連携プラットフォームの階層
装置X
データアップ
IoTプラットフォーム
ビジネス連携プラットフォーム
UN/CEFACT業界横断メッセージ規約
PSLX3 標準メッセージ規約
企業A データモデル
企業B データモデル
装置Y
データアップ
データモデル層
企業C
データモデル
業務アプリケーション層
企業A
データ監視
IoTアプリケーション層
企業C
業務アプリケーション
企業A
業務アプリケーション
企業B
業務アプリケーション
装置
IoTアプリケーション
装置
IoTアプリケーション
装置
IoTアプリケーション
生産設備層

## Slide 12: データ連携プラットフォームの内容
 | ビジネス連携プラットフォーム | ＩｏＴプラットフォーム
実装標準名 | ebXML／CCL／MessegeModel | PSLX3
標準化団体 | SIPS | IVI／APSOM
上位国際標準機関 | UN/CEFACT | IEC
プラットフォーム範囲 | ビジネス層の企業間連携 | 生産管理層＋装置制御層
利用対象業種 | サプライチェーンの全業種 | 製造業
標準化の対象 | ビジネス層の企業間ビジネスデータ交換 | 上記層のアプリ間装置制御データ交換
メッセージ関係者 | 発信者、受信者ともに人間 | 発信者、受信者は人間or装置
メッセージ標準化 | ビジネスデータ交換メッセージを標準化 | 「緩やかな標準」（参照モデルを提供）
交換データ整合化 | プロバイダが変換サービス | 当事者間の協議で整合化
データ交換のタイプ | バッチ交換 | バッチ交換～リアルタイム交換

## Slide 13: ビジネス連携プラットフォームの実装
拡張共通EDIプロバイダが相互に接続しビジネス連携プラットフォームを構成
  拡張共通EDIプロバイダが、下記のサービスを提供
ビジネス連携プラットフォームの基本サービス
  プロバイダとユーザー企業のシングルインターフェース接続サービス
  企業間商取引標準メッセージの交換サービス
  送信先企業へのメッセージ振分けサービス
  ユーザー企業固有メッセージフォーマットの変換サービス
中小企業インダストリー4.0への拡張サービス
  商取引以外の企業間標準メッセージ交換サービス
  データ共有クラウドによるデータ共有サービス

## Slide 14: 中小企業インダストリー4.0業務プロセス
商取引プロセス （中小企業共通EDI） |  | インダストリー4.0拡張 |  | 備考
 |  | 拡張プロセス | 共有データ | 
 |  | 案件情報 | 案件進捗 | 
見積 |  | 設計情報 | 材料価格表 | CADデータ交換
 | 見積回答 |  |  | 
注文 |  |  |  | 
 | 注文回答 |  |  | 
 |  | 工程計画 |  | 
 |  | 工程実績 | 工程進捗 | 
 |  | 検査 | 品質データ | トレーサビリティに活用
 | 出荷 |  |  | 
検収 |  |  |  | 
 |  | 在庫 | 在庫データ | 
 | 請求 |  |  | 
支払通知 |  |  |  | 

## Slide 15: ビジネス連携プラットフォームの実装イメージ
ゲートウェイ
拡張共通EDI
プロバイダ
中小
受注企業
大手
発注企業
中小
発注企業
拡張共通ＥＤＩ
メッセージ
EDIメッセージ
拡張共通ＥＤＩ
メッセージ
拡張共通ＥＤＩ
プロバイダ
中小
受注企業
拡張共通ＥＤＩ
メッセージ
拡張共通ＥＤＩ
メッセージ
（XMLフォーマット）
・業界標準EDIフォーマット
・企業固有フォーマット
（XMLフォーマット）
（CIIフォーマット）
（CSVフォーマット）
変換
変換
変換
多様な発注企業の取引情報フォームを共通のCSVフォームに変換して一元化して受信できる
多様な発注企業の取引情報フォーマットを、拡張共通EDIメッセージフォーマットに変換し、更に受注企業のCSVフォーマットに再変換して「シングルインターフェース」で受信できるサービスを提供。
変換
注：拡張共通ＥＤＩメッセージは国連/CEFACT国際標準に完全準拠
発注企業固有フォーマット
（CSVフォーマット）
受注企業固有フォーマット
（CSVフォーマット）
受注企業固有フォーマット
（CSVフォーマット）
共通辞書
国際標準
国連CEFACT

## Slide 16: ビジネス連携プラットフォームのタイプ
共通EDIプロバイダ
ユーザー企業
業務アプリ
I/F
ユーザー企業
業務アプリ
I/F
共有クラウド
共有データ
共通EDIプロバイダ
ユーザー企業
業務アプリ
I/F
ユーザー企業
業務アプリ
I/F
【共通EDI】
【中小企業インダストリー4.0拡張】
（拡張共通ＥＤＩ）
共通EDIプロバイダ
I/F
共通EDIプロバイダ

## Slide 17: 情報連携プラットフォーム名称案
日本語名
  【Ａ案】ビジネス連携プラットフォーム
  【Ｂ案】ビジネスプラットフォーム
英語名→ＩｏＴ Platformに対応
  【Ａ案】InterBusiness Information Platform
  【Ｂ案】Business Information Platform
省略名
  【Ａ案】ＩＢＩプラットフォーム（またはＩＢプラットフォーム）
  【Ｂ案】ＢＩプラットフォーム→Business Inteligenceに類似