## Slide 1
製造業
スケジューリングSCM
国連CEFACT標準化の動向
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会
SIPS
2016年8月23日
業界横断2016-2-04

## Slide 2
国連CEFACTプロジェクト紹介（１）
業界横断スケジューリングSCプロジェクト
Cross Industry Scheduling Supply Chain Project
国連CEFACTにおいて、UN/EDIFACTベースのDELFOR/DELJIT後継のebXMLメッセージ開発は、欧州の航空機宇宙業界（BAI: Boost Aero International）がスケジューリング・サプライチェーンとして、2005年より手掛け、2008年に国連CEFACT共通辞書として公開された。本プロジェクトは、その後の新しいビジネスモデルの反映や自動車等他の製造業全般に展開させるために、BAIとSIPSが共同で国連CEFACTへ改訂版開発の提案を行ったものである。
Boost Aero International について
Boost Aero Internationalは、国際航空宇宙／防衛産業のサプライチェーンに関するプロセスとEDI標準の定義と開発を行う業界組織である。BoostAeroSpaceは、Airbus社、 Dassault Aviation社、 EADS社、 Safran社およびThales社によって構築されたデジタル・ハブであり、OEMと各階層のサプライヤー(中堅企業)からなるバリューチェーン全体におけるデジタル・プロセスやツールの展開とスピードの向上を可能にする。デジタル・ハブは、民間および軍事プログラムのための高度な、複数の階層をまたぐPLM、SCM、コラボレーションおよびセキュリティ機能群を提供している。
背景

## Slide 3
国連CEFACTプロジェクト紹介（２）
業界横断スケジューリングSCプロジェクト
Cross Industry Scheduling Supply Chain Project
本プロジェクトは、現在国連CEFACTに登録されているスケジューリングSCメッセージ類を、現状のビジネスプロセスに適合させるべく改訂を行うことを目的とする。
目的
範囲
本プロジェクトで扱うスケジューリングSCメッセージ類は、需要予測、在庫予測、受発注、納入指示、出荷通知、請求明細を含む。これらのメッセージは、中小企業を含むスケジューリングSCMプロセスに携わる世界中の組織によって使用される。
支援国
フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、日本

## Slide 4
国連CEFACTプロジェクト紹介（３）
業界横断スケジューリングSCプロジェクト
Cross Industry Scheduling Supply Chain Project
スケジュール
開発ステージ | 予定
プロジェクト立上げ | 2016-05
要求事項収集 | 2016-07
業務要件仕様書案（BRS/RSM）開発 | 2016-09（Forum）
BRS/RSM案公開レビュー | 2016-11
情報項目（CC/BIE）提案 | 2016-12
CC/BIE/XML Schema 品質検査 | 2017-03（Forum）
プロジェクト完了 | 2017-04
公開 | 2017-05

## Slide 5
発注者
受注者
スケジューリングSCM基本プロセス
CISDF
Cross Industry Scheduling Demand Forecast
CISSI
Cross Industry Scheduling Supply Instruction
CISSN
Cross Industry Scheduling Supply Notification
CIDD
Cross Industry Delivery Dispatch Advice
CII
Cross Industry Invoice
需要予測：調整
納入指示：便毎
納入通知：差異の場合
出荷通知：日毎
請求：月毎

## Slide 6
CISDF: DELFOR（内示、支給提示、注文（確定））
プロセス定義 | 適用業務、処理番号
文書定義 | 文書番号*、発行者＊、発行日、有効期間
取引情報
取引関係者 | 発注者、発注元、受注者
出荷納入 | 出荷元、納入先＊
明細行 | 注文明細番号＊、枝番＊
出荷納入 | 納入先＊、合計（当月、次月、次次月）、納入方式＊、納入サイクル＊
製品情報 | 部品番号、種別、色、品名、
梱包情報 | 背番号、収容数、荷姿、梱包単位
n
n
供給計画 | 日、納入数、
1か月分毎日の供給計画

## Slide 7
CISSI: DELJIT（納入指示）
プロセス定義 | 適用業務、処理番号
文書定義 | 文書番号＊、発行者＊、発行日、有効期間
取引情報
取引関係者 | 発注者（納入先）、発注元、受注者（支給先）
出荷納入 | 納入指示日、出荷元、納入先、便番号*
明細行 | 納入指示番号、納入ID*
納入情報 | 納入数、納入方式、納入サイクル、納入場所
製品情報 | 部品番号、種別、色、品名、
梱包情報 | 背番号、収容数、荷姿、梱包単位
n
現品票情報 | 識別番号、現品票サイズ、 現品票記載事項（後工程）
便毎の現品票
記載情報

## Slide 8
国連CEFACTプロジェクト紹介（４）
業界横断スケジューリングSCプロジェクト
Cross Industry Scheduling Supply Chain Project
リクワイアメント
１．需要予測（CISDF）の機能追加
内示／確定区分、確定日時、梱包単位数量、納入指示詳細
２．納入指示に現品票情報の追加
現品票の情報構造定義
３．VMI（Vender Managed Inventory）プロセスへの適用
フランスチームの要求
４．多重構造サプライチェーンへの適用（修正の必要性確認）
５．支給品有のサプライチェーンへの適用（修正の必要性確認）
６．プロセス定義の拡張
業務領域定義の追加

## Slide 9
リクワイアメント１
需要予測（CISDF）の機能追加
１．１ 内示／確定区分指定
既存 Supply Plan. Type. Codeで指定可能。
要求取り下げ
１．２ 内示／確定日時指定
新 Document. Agreed. Date Timeを要求。
要求をTrade Agreement. Agreed. Date Timeに変更
１．３ 梱包単位数指定
新 Trade Delivery. Per Package_ Unit. Quantityを要求。
大筋合意
１．４ 当月／次月／次次月ごとの数量指定
Event. Occurrence. Date Timeで当月／次月／次次月は指定可能。
要求取り下げ
１．５ 配送方式指定
新 Transport Movement. Type. Codeで配送方式指定を要求。
未審議
１．６ 物流パッケージタイプ指定
Trade Line ItemにLogistics_ Packageを追加（Association）要求。
大筋合意

## Slide 10
リクワイアメント２（その１）
納入指示（CISSI）に現品票情報追加
２．１ 文書に種別（新規／変更）と合意日時追加
Exchanged DocumentにPurpose. CodeとAgreed. Date Time追加。
Purpose. Code の代わりにStatus. Code使用（要求取り下げ）
Agreed. Dateは大筋合意
２．２ 発注金額と税額項目追加
Trade Agreement. Product. CI_ Trade_ PriceとCI_ Trade_ Taxを要求。
Net Price_ Product. CI_ Trade_ Priceを使用（要求取り下げ）
CI_ Trade_ Taxは大筋合意
２．３ 配送詳細指定
次のBBIEを追加要求。
CISSIL_ Supply Chain_ Trade Delivery. Per Package Unit. Quantity (New)
CISSIL_ Supply Chain_ Trade Delivery. Discontinue_ Status. Code (New)
CISSIL_ Supply Chain_ Trade Delivery. Remaining_ Requested. Quantity(Existing )
CISSIL_ Supply Chain_ Trade Delivery. Partial Delivery Allowed. Indicator (Existing )
審議継続中
２．４ 配送時間指定
日付無の時間指定をようきゅう。
CCL16Aで既に反映（要求取り下げ）

## Slide 11
リクワイアメント２（その２）
納入指示（CISSI）に現品票情報追加
２．５ 参照文書の頁番号指定
CI_ Referenced_ Document. Page. IdentifierとNoteを追加要求。
頁番号追加の意図が理解されず、審議継続。
２．６ 配送方式指定
新 Transport Movement. Type. Codeで配送方式指定を要求。
未審議
２．７ 現品票情報追加
現品票情報の構造化（次頁）を提案。
国内自動車業界の理解が必要。
国連CEFACTプロジェクト・チームに紹介済。
２．８ 物流パッケージタイプ指定
Trade Line ItemにLogistics_ Packageを追加（Association）要求。
大筋合意

## Slide 13
英語名：Logistics_ Identification Tag
サイズ（Size）
01: 210mm x 297mm (A4)
02: 210mm x 99mm
03: 200mm x 85mm
04: 100mm x 200mm
現品票形式（Type）
01:
02:
タグラベル（Tag_ Label）
パターン（Pattern）
01:
02:
03:
04: 05:
内容種別（Content Type）
01: 文字列（Text）
02: バーコード（Bar Code）
03: QRコード（QR Code）
04: RFID
AIDC Contents
Identifier
Name
Text
現品票モデルイメージ
* AIDC : Automatic Identification and Data Capture
(1..n)
(0..n)
ラベル（Label） 内容（Content）
(1..n)

## Slide 14
納入指示明細行
CISSL_ Supply Chain_ Trade Line Item
現品票：Logistics_ Identification Tag
Identification. Identifier
Type. Code
Size. Code
タグラベル：Tag_ Label
Identification. Identifier
Pattern. Code
Tag_ AIDC Content
Identification. Identifier
Name. Text
Specified. Text
タグラベル内容：Tag _ Label Content
Identification. Identifier
Type. Code
Specified. Text
Image. Binary Object
現品票データモデル
(0..1)
(1..n)
(1..n)
(0..n)

## Slide 15
リクワイアメント３
VMIプロセスへの適用
VMI : Vender Managed Inventory
航空機宇宙業界（BAI: Boost Aero International）より提案
３．１ 委託VMI（Consigned VMI：使用量に基づくインボイス）のための使用料レポート（Consumption Report）メッセージの提案
＊買手が使用量を報告し、売手がそれに基づき請求を行うとともに、在庫予測を行う。
業務要件仕様（BRS）が提出された。
データモデルの提出を待って審議される予定。

## Slide 16
リクワイアメント４
多重構造サプライチェーンへの適用
４．１ 取引（直接の売手・買手／出荷元・出荷先）の元となる需要家（サプライチェーン階層の上位）情報を指定する。
既存のCIS_ Supply Chain_ Trade Agreement. Product End User. CI_ Trade_ Partyを使用する。
要求取り下げ

## Slide 17
リクワイアメント５
支給品有のサプライチェーンへの適用
５．１ 支給品プロセスかどうかを指定する。
既存のCI_ Exchanged Document_ Contextにより指定する。
要求取り下げ

## Slide 18
リクワイアメント６
プロセス定義の拡張
６．１ プロセス定義で業務領域を指定する。
CI_ Exchanged Document_ Context. Industry_ Specified. CI_ Document Context_ Parameter（追加）により指定する。
＊当初Domain_ Specifiedを提案したが、「Domain」は国連CEFACT内で特定の
意味と分類で使われているため、CCTSで定義されているコンテキスト分類から「Industry」を選択。
大筋合意
６．２ ユーザー（取引グループ）固有のパラメータを指定する。
CI_ Exchanged Document_ Context. User_ Specified. CI_ Document Context_ Parameter（追加）により指定する。
大筋合意

## Slide 19
今後の予定
要求事項の合意 2016年9月（国連CEFACTフォーラム）
業務要件仕様書
策定／内部レビュー 2016年10月～2016年11月
公開レビュー 2016年12月～2017年1月
情報項目
提案 2017年1月
ハーモナイゼーション 2017年2月
バリデーション 2017年3月
プロジェクト最終報告（Exit） 2017年3月（国連CEFACTフォーラム）
BRSおよびCCL公開 2017年5月